## Slide 1
図表だけの PowerPoint
学籍番号：1821086
氏名：松尾祐介
1

## Slide 2
ロードバランサ
ルーター
WAN
サーバA
サーバB
サーバC
平均応答速度の計測サーバ
冗長的なサーバ
計測
平均応答速度を 指標として送る
割り振る

## Slide 3
PC
応答速度計測 プログラム
レスポンス ログ
平均を出す プログラム
192.168.1.81ラズパイ
検索システム
観光地DB
192.168.1.82ラズパイ
検索システム
観光地DB
192.168.1.83ラズパイ
検索システム
観光地DB
１日の平均を出すアーキテクチャー

## Slide 4: サーバ管理システム提案方式
現在の応答速度を取得
１日の応答速度の平均
現在と１日平均の 応答速度を比較する
平均よりも低い
アラートを送信

## Slide 5
サーバXの 現在の速度
サーバXの 平均速度
サーバ応答速度 評価アルゴリズム
評価付けシステム
＋
評価済み
応答速度を DBへ保管

## Slide 6
応答速度計測プログラム
過去24時間のデータを抽出
1分に1回計測
直近の応答速度を抽出
平均の応答速度
応答速度の計測
現在の応答速度
応答計測テーブルへ挿入

## Slide 7
応答速度計測プログラム
過去24時間のデータを抽出
1分に1回計測
直近の応答速度を抽出
平均の応答速度
応答速度の計測
現在の応答速度

## Slide 8
192.168.1.81ラズパイ
検索システム
観光地DB
192.168.1.82ラズパイ
検索システム
観光地DB
192.168.1.83ラズパイ
検索システム
観光地DB

## Slide 9
ロードバランサ
If(サーバ1,2,3 >= 評価C)
else If(サーバX == D評価)
最小接続を使う （リーストコネクション）
Xサーバの重みづけを下げる （コンフィグの設定変更）

## Slide 10
冗長的なWEBサーバ
各サーバの 応答速度を測る
応答速度に基づいて 割り振りを行う
保存された評価で 割り振る指標にする

## Slide 11
ID | Speed | Datetime
306 | 0.3652 | 2021-07-06 15:50:15
307 | 0.2371 | 2021-07-06 15:51:15
ID | Now_speed | Now_speed_score | Ave_speed | Ave_speed_score | Datetime
434 | 0.3652 | B | 0.15 | A | 2021-07-06 15:51:23
435 | 0.4561 | B | 0.16 | A | 2021-07-06 15:52:23
応答速度テーブル
評価テーブル

## Slide 12
Integrated.py
応答速計測
計測結果を応答速度テーブルへ挿入
応答速度を評価
評価済み速度を評価テーブルへ挿入
応答速度テーブルから 過去24時間の平均を取り出す
平均を評価
評価済み平均速度を
評価テーブルへ挿入
抽出した平均を挿入

## Slide 14
冗長的なWEBサーバ
各サーバの 応答速度を測る
応答速度に基づいて 割り振りを行う
応答評価DBを 割り振る指標にする

## Slide 15
応答速度
データベース

## Slide 16
ロードバランサ
サーバ１
サーバ２
サーバ３
ここが遅いと ボトルネックに