## Slide 1: 研究背景
WEBサーバは重要なライフラインになりつつある．サービス全体の応答性能や可用性を高めることができるロードバランサーの需要は今後増加傾向になると予想される．
企業サイトに限らず個人サイトでも必要になりつつある．Googleの発表した情報によると競合サイトと比較し自身のサイトの表示速度が遅いとランキング評価で不利になるとされている．自身のサイトを上位にランクインさせるためには応答速度も重要な要素となる．
個人サイトで高性能なサーバをいくつも作り，負荷分散するのはコスト面で難しい．性能の低いコンピュータや旧式のサーバ等を利用し，不均一な性能で異種のコンピュータを組み合わせてWEBサイトを構築し，ロードバランスするケースもある．
Notes: https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/

## Slide 2: 検索システムを対象とした異種サーバにおける応答速度を考慮したロードバランサ
1821086 松尾祐介

## Slide 3: ロードバランサに使われる技術
  WEBサーバで負荷分散するにはプロキシ機能を応用する
  フォワードプロキシ
    Client から不特定の Server にアクセスする際、 Client の代わりに通信を行ってくれるもの。企業等の内部ネットワークとインターネットの間に設置される。セキュリティを確保する等の理由からクライアントに代わってインターネットとの接続を「代理」する。
  リバースプロキシ
    不特定多数の Client から、特定の Server へ通信を代わりに行ってくれる。Webサーバへのアクセスはプロキシ―サーバが一括して受けるので直接アクセスはできない。
    参考： https://qiita.com/att55/items/162950627dc593c72f23
ロードバランサはこっち

## Slide 4: 応答速度に着目するメリット
通常ロードバランサで動的割り振りを行う場合，負荷を見ることが多い
しかし、ネットワークのトラブル（通信速度の著しい低下）に対応できない。
応答速度に着目すると
応答速度は負荷の具合も同時に見ることが出来る。
故障したサーバに繋ぐ心配がないので通信の断続性がある。
異種のコンピューターでも最適に負荷分散できる。
LBとWebサーバのボトルネックを削減できる

## Slide 5: 関連研究
リバースプロキシによるロードバランシング手法
[Tsuchi 2008]土居幸一郎,後藤滋樹HTTPセッションのハンドオーバによるWEBサーバのロードバランス (分散システム/インターネット運用技術・高品質インターネット)掲載誌 情報処理学会研究報告 = IPSJ SIG technical reports 2008(23) 2008.3.6・7 p.25～29
応答速度評価付けシステムの評価手法
[Kono 2007]複数のロードバランサによる Ｗｅｂシステムの応答時間最適化河野 知行Tomoyuki KAWANO情報処理学会研究報告システム評価（EVA）,2007(63(2007-EVA-021)),27-34 (2007-06-22)
WEBサーバ計測システムの設計・開発
[Horiuchi 2014]クラウドに適したWebシステムの負荷監視機能の改善について堀内晨彦 , 最所圭三第76回全国大会講演論文集,2014(1),437-438 (2014-03-11)

## Slide 6: 研究課題
既存技術では，サーバ間の性能差を考慮してロードバランスされていない．導入のしやすさから順に割り振る「ラウンドロビン」方式が頻繁に利用される．
サーバ間の性能や通信装置の性能にバラつきがある場合，応答速度が一定とは限らない．単純に空いているサーバへ割り振るだけではなく，応答速度も加味してロードバランスを行う必要がある．

## Slide 7: 研究動機
ロードバランサーは順に割り振る方式が頻繫に利用されている．しかし，この方法では，応答速度が遅いサーバにつないでしまうと返ってWEBの表示速度が落ちてしまう．
負荷分散をしたいが，同一で高性能なサーバを揃えるのが難しい個人を対象に，応答速度を考慮した割り振りをするロードバランサーを作成することで，ネットワークのボトルネック削減，サイトの稼働率や検索結果の順位を向上することが出来ないかと考えた．

## Slide 8: 研究目的
性能差のあるWEBサーバからなるWEBサイト環境において，応答速度によってサーバの割り振り先を決めるアルゴリズムの提案．
WEBサーバの応答速度を考慮したロードバランサーの設計と開発．
サーバを監視し評価するシステムの設計と開発．
実験による実現可能性の評価．

## Slide 9: 提案方式図

## Slide 10: 提案方式の処理手順
[STEP-1]冗長的で性能が不均一なWEBサーバを用意。
[STEP-2]それぞれのサーバの応答速度を測るため、作成した「応答速度計測プログラム」を使う。ここでは1分に1回各サーバの応答速度を測る.
[ STEP-3 ] STEP-2で計測したデータは考案した応答速度評価アルゴリズムを用いてS～D評価を付ける。評価は主観的になりやすい為、Googleが調査したWebサイトの反応時間の遅延と、それに対するユーザの反応を参考に評価する。
[ STEP-4 ]評価されたデータは評価済み応答速度としてデータベースへ保管される。
[ STEP-5 ]ロードバランサはこのデータベースへアクセスする。サーバの状態に応じて割り振り方法を動的に変化させることが可能になる。応答速度が最も早いサーバへの接続が優先される。

## Slide 11: 実験目的
設計・開発した動的ロードバランサと一般的に使用されている順に割り振る方式（ラウンドロビン）を比較し，応答速度が向上したのかを実験で調査する．
自作した ロードバランサ
一般的な ラウンドロビン ロードバランサ
PC
それぞれの応答速度を計測

## Slide 12: 実験方法
応答速度を比較実験する．
pingをかけて計測すると，単純にロードバランサの応答速度を計測してしまう。
ブラウザでLBにアクセスし，ページ読み込みが完了した時点の応答速度で判断する。
Googleの拡張機能である「Page load time」を使用
Notes: 自作のプログラムで測らないのは単純にラズパイが足りないから。PCからLBの速度をリーバスを含めて測定をする。

## Slide 13: 拡張機能「page load time」
応答速度だけではなく DOMやプログラムの起動時間も図ってくれる。

## Slide 14: 実験手順
WEBサーバを不均一にする．
コンフィグの設定を変更し重み付けを等しくする． ラウンドロビンとして割り振られる．
拡張機能Page load timeを使い、ページの表示にかかった時間を計測。
30分に1回この作業を繰り返す。5回位データが取れれば終了
自作ロードバランサーに切り替える。
Page load time拡張機能を使い、ページの表示にかかった時間を計測。
30分に1回この作業を繰り返す。5回位データが取れれば終了
表示にかかった時間の平均を求めて比較実験終了！
cd workspace→sudo bash load roop_method2.sh
設計・開発したロードバランサを呼び出すコマンド

## Slide 15: 実験環境1
実験で使用するハードウェアは全てRaspberry Pi 4B 4Gを使用する。大量アクセスによるCPUやネットワークの負荷分散を想定し，ここでは物理的な別のサーバを数台用意する。
WEBサーバが異なるのは設計・開発した動的ロードバランサがNginxの機能を利用している為。
機器名 | 台数 | 用途 | OS | WEBサーバ
Raspberry Pi 4B 4G | 3 | 物理的に冗長化した検索システム | Raspbian | Apache
Raspberry Pi 4B 4G | 1 | 設計・開発した動的ロードバランサ | Raspbian | Nginx
表1-1実験で使用するハードウェア

## Slide 16: 実験環境2
名称 | IPアドレス | 変更点 | コマンド
WEBサーバ１ | 192.168.1.81 | メモリ：4G→1Gへ(3Gのメモリを獲得) | stress -m 1 --vm-bytes 3221225472 --vm-hang 0 -q &
WEBサーバ２ | 192.168.1.82 | CPU使用率を最大に | stress -c 4
WEBサーバ３ | 192.168.1.83 | ネットワークトラフィック | sudo tc qdisc add dev wlan0 root tbf limit 1000b buffer 700b rate 50bps
異種のサーバ環境でのロードバランスを再現する為，上記コマンドでラズベリーパイに制限を設ける。
表1-2 異種サーバ環境を再現するコマンド

## Slide 17: method2動作の様子
Notes: 動作の様子は卒研の発表の資料として必要？もちろん卒論には載せるが、パワポには要らない？

## Slide 18: これまで行ってきた 研究で使う技術の調査や自作プログラムの説明、動作の説明などは↓

## Slide 19: 作成した動的ロードバランサ関連のプログラムを説明
動的ロードバランサのプログラム
LoadBalancer_method1.py
現在の応答速度がD評価のサーバが現れたら直ちに接続が制限されれる。(1/10に制限)
LoadBalancer_method2.py
応答速度DBから過去24時間の平均を算出し、どのサーバが平均して良い結果を出しているのか判断。一番良い結果(平均応答速度が最速)のサーバに多く割り振るように動的なロードバランサを作った。
measure_evaluation_InsertDB.py
各サーバの速度を計測、評価を行いデータベース(response.db)へ挿入する。
response.db
計測した応答速度を保存しているデータベース
nginxrestart.sh
Nginxを再読み込みしてコンフィグを適用させる。当プログラムはLB内で呼び出して実行
nginxに反映させる
計測、評価、DB挿入プログラム
DB挿入
これを起動すると
動的ロードバランサが動き出す
roop_methodX.sh
独立した２つのプログラムを同時に実行しループさせることで、ロードバランサを動かす

## Slide 20: Method1に関して
D評価サーバが現れないと、プログラムの動作実験できない。
⇒サーバを意図的に遅くしたい。
試行済み
WGETで大量にリクエスト送信
PHP側の処理で表示を重くさせる
アルミホイルを巻いてみる
⇒思うように速度が落ちない…
アルミホイルでWi-Fiを遮断。 （ハンバーグみたいになった）

## Slide 21: 開発環境と進捗状況
・システム別の開発環境
WEBサービス（検索システム）
PHP,HTML,Apache,SQLITE
ロードバランサ
NGINX,Python
応答速度計測システム
Python,SQLITE
・これまでの進捗
前期
・RaspberryPi上でのWEBサービス、WEBサーバの冗長化，
・応答速度計測プログラムの作成． ・ Nginxを使いロードバランサに重みを加えることで設定を任意で変更可能にした．
夏休み中
・主に動的ロードバランサのプログラム作成に着手
・スライド８に基づいて動的ロードバランサのプロトタイプを２つ作成した．
（方法１、方法２のプログラム）
・計測システムのループ、nginxのコンフィグ変更が適用されるようにシェルを作成．

## Slide 22: Kait.jp応答速度の計測結果
前回作ったWEBサーバレスポンス時間計測プログラムを用いてログを出した

## Slide 23: サーバ応答速度の評価に基づいた割り振り方法を考案
＜方式１＞
基本的に順に割り振るラウンドロビン方式を使う．
極端に遅いサーバ（D評価サーバ）が現れたら重みを下げる．
＜方式２ ＞
負荷分散する全てのサーバの平均と1台の平均を比べて低ければ，優先度を下げる．
＜方式３ ＞
目的はユーザを速いサーバへ届けること．優先してＡ評価サーバへ送り続ける．大量のリクエストでＡ評価がB評価になってしまったら，次に評価が高いサーバへ送る．

## Slide 24: 平均を出すプログラム
kait.jpの応答速度は 平均0.282秒だった。
ログから平均を出すプログラム
実行結果

## Slide 25: プログラムが正しく動いているか
プログラムが正しく動いていないと結果が間違えることになるのでExcelで検証
一致した
ログから平均を出すプログラム
ExcelのAVARAGE

## Slide 26: ラズパイ上に検索システムの作成
簡易的な検索システムを作成しデータベースと接続。
観光地入力画面
実行結果
ラズパイのIPアドレスを自宅では「192.168.1.81」に固定した。
PCからそこへアクセスし検証した結果ちゃんと動いているっぽい。

## Slide 27: 応答速度を監視するシステム
別プログラムで計測した「現在の応答速度」「応答速度の平均」を監視できるようにした。平均の方は30分に1回、現在の方は1分に1回リクエストを送信している関係で、完全なリアルタイムではないがサーバに異常があったら分かるようになっている。

## Slide 28: 応答速度を監視するシステム
自作関数を作り、取得したレスポンス速度に応じて評価、コメントするようにした。主観的にならない様、評価はGoogleの開発者向け学習サイト「web.dev」が収集したユーザエクスペリエンスを参考にしている。
参考：https://web.dev/rail/

## Slide 29: 重みづけ処理のテスト
この例ではサーバ81の重みを上げている。
リクエストが5回あったとして、そのうち3回は81へ
残りは82と83に分散される。
upstream backend1{ server 192.168.1.81 weight=3; server 192.168.1.82 weight=1; server 192.168.1.83 weight=1; } server{ listen 80; server_name localhost; location /{ proxy_pass http://backend1; }
nginx.conf

## Slide 30: 再起動なしでNGINXに設定を適用させる
本来、応答速度に基づいてPythonからコンフィグファイルを書き換える。
→今回は実験なので手動でコンフィグを書き換える。
目的：
再起動なしで変更した設定が上手く適用されるのか観る。 実験で使ったプログラム：
import subprocess subprocess.run(['/home/pi/tools/nginxreload.sh'])
reload.py
#! /bin/sh sudo systemctl reload nginx exit 0
nginxreload.py
ラズパイの中にあるnginxをPythonを使いreloadする。
直接Pythonでreloadを命令すると上手くいかなかったのでシェルを作った。

## Slide 31: 再起動なしでNGINXに設定を適用させる